- Bomba de alimentación:

Misión: suministrar combustible a baja presión a la bomba de inyección.

Tipos de bombas:

- émbolo

Alternativas

- membrana

- engranajes

Rotativas

- electrobombas de rotor (turbina)

- Bomba alternativa de émbolo

Funcionamiento:

- El émbolo gracias al muelle vuelve a su posición más baja, gracias a la dirección de la presión del combustible se abre la válvula de aspiración, entrando el combustible en el cuerpo de la bomba.

- El émbolo sube a la posición más alta gracias a la leva compartida de la bomba de inyección, se abre la válvula de impulsión y el combustible es enviado por el conducto de impulsión a la bomba de inyección.

- Bomba alternativa de membrana

Funcionamiento:

La membrana toma la posición más baja gracias a la excéntrica del árbol de levas que actúa sobre la palanca haciéndola bascular y moviendo la membrana a dicha posición; la válvula de aspiración se abre permitiendo el paso de combustible, cargando de esta manera la bomba.

La membrana vuelve a la  posición más alta gracias al muelle de retroceso, la válvula de impulsión se abre, enviando el combustible por el conducto de impulsión.

- Filtros de combustible:

- Bomba de inyección:

Misión: enviar el combustible a alta presión a los inyectores.

Vamos a estudiar dos tipos de Bombas:

a) Bomba de inyección lineal.

b) Bomba de inyección rotativa.

- Bomba de inyección lineal:

Esta bomba está formada por tantos elementos de bombas como cilindros tiene el motor. El combustible pasa a un colector al que asoman las lumbreras de cada uno de los elementos de la bomba. Cada elemento está constituido por un cuerpo de bomba y su correspondiente émbolo, movido por una leva (tantas como cilindros), montada sobre un árbol de levas que recibe el movimiento del cigüeñal mediante engranajes de la distribución o correas dentadas.

Hay un conducto elaborado en el cuerpo de la bomba (color verde) que va de extremo a extremo. Por uno de los extremos del conducto se conecta el tubo procedente de la bomba de alimentación, del otro lado hay una válvula reguladora de presión, de manera que todo el conducto interno está lleno con combustible a la presión regulada por la válvula. El combustible en exceso se desvía de nuevo al depósito por el retorno.

Cuando la leva gira el resorte mantiene apretado el seguidor junto con el pistón, de esta forma el pistón sube y baja constantemente del PMI al PMS.

Los pistones de la bomba de inyección tienen en la parte superior una ranura vertical y seguidamente un corte sesgado (inclinado) o bisel.

El pistón siempre tiene una carrera, es decir, el pistón va del PMI al PMS y viceversa.

El pistón sube del PMI al PMS: el pistón en su ascenso cierra las lumbreras o conductos de entrada, consiguiendo dar presión al combustible, venciendo la válvula de retención y permitiendo el paso de combustible hacia los inyectores.

La cantidad de combustible a inyectar está determinada por la distancia del corte sesgado tallado en el pistón, es lo que se conoce como carrera útil, ésta variará en función de la posición del pedal de aceleración que mediante una cremallera engranada al pistón lo hará girar, variando de esta forma la distancia del corte sesgado.

El Pistón vuelve al PMI gracias al muelle de retroceso.

- Bomba de inyección rotativa

aro de levas

La bomba rotativa es más compacta que la lineal, ocupa un volumen menor.

El bombeo se realiza mediante un único elemento para todos los inyectores, lo que asegura uniformidad en la presión de funcionamiento en todos y cada uno de ellos. Carece de muelles, siendo la propia presión del combustible la que se encarga de recuperación del elemento de bombeo.

Constitución y funcionamiento:

Bomba de trasiego: somete el gasóleo a una presión intermedia entre la de alimentación y la de inyección. Es de tipo rotativo de paletas.

Válvula de regulación: como la presión de transferencia que proporciona la bomba de anterior varía en función de las revoluciones del motor, esta válvula mantiene presión determinada.

Válvula dosificadora: controlada por el mando del acelerador, se encarga de dosificar el caudal de combustible que pasa al elemento de bombeo.

Cabezal hidráulico: aloja el anillo de levas, elemento de bombeo y rotor. En su interior se somete el gasóleo a la presión de inyección y se distribuye  a la salida del tubo del inyector correspondiente. Lleva dos émbolos de bomba opuestos que funcionan por contacto con los lóbulos de un aro de levas interno y estacionario. Este aro depende de tantos pares de levas como cilindros lleve el motor. Cuando la leva no toca los elementos, estos se desplazan hacia afuera pro la propia presión del gasóleo (posición A de la figura 2). El rotor que gira por estar unido a un eje de transmisión estriado, dispone de un orificio interno vertical, que se bifurca en otros dos: uno para la entrada de combustible y otro para la salida. En el momento de la embolada de inyección (posición B figura 2), el orificio de salida del rotor queda encarado con el tubo del inyector correspondiente al cilindro que realice en ese momento la combustión.